Линия горячего розлива в стеклянную бутылку

формата от 0,3л до 1,5 л.

Оборудование горячего розлива в стеклянную бутылку изготовлено в Италии.

Линия запущена в эксплуатацию в сентябре 2006 г. В производственный цикл входит: фильтрация, нагрев, розлив, укупор, этикеровка и укладка в картонные короба.

Производительность в формате 0,7л - 10000 бут/час.

Состав оборудования ЛИНИИ розлива в стеклянную бутылку:

- Моноблок ополакиватель-розлив-укупорка (винтовая пробка) - 40 фиксированных фальш-стаканов с системой соединений для циркуляционной мойки блока розлива SRT-40-40-8;

- Этикетировочная ротационная машина;

- Автомат укупорки CORKMATIC.6R;

- Оснащение для работы с дополнительным размером руглой бутылки;

- Бай-пасс;

- Автоматический загрузчик пробок в комплекте с 5 м. трубы и поворотами 90 градусов;

- Устройство для каплеструйной маркировки VJ 37е;

- Бутылочный конвейер;

- Конвейеры для упаковок;

- Неприводный рольганг 5 метров (ширина 400 мм.);

- Шкаф управления приводом бутылочного конвейера.

Линии горячего розлива в стеклянную бутылку:

Три-блок: ополаскиватель-розлив-укупорка:

Этикеровочная ротационная машина:

Устройство для каплеструйной маркировки:

Бутылочный конвейер и конвейеры для упаковок:

Шкаф управления приводом бутылочного конвейера:

Установка фильтрации в потоке (УПФ.А.2)

Производитель: Техно-фильтр:

Установка стабилизации вина в потоке "PolarSystem" модель Р-50:

Установка теплообменника пластинчатая ВГ-5-ПУ д/подогрева вина:

Пример вариантов бутылок для

использования на стеклянной линии: